## Slide 1
АО «ВРЕМЯ-Ч», Россия, 603155, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67, Тел: +7(831)421-02-94, www.vremya-ch.com
ВОДОРОДНЫЙ СТАНДАРТ
ЧАСТОТЫ
«Лаборатория перспективных квантовых стандартов частоты и систем точного времени»

## Slide 2
Применение водородных стандартов частоты (ВСЧ)
Внешний вид и основные технические характеристики приборов АО «Время-Ч»
Принцип работы ВСЧ
Активные и пассивные ВСЧ
Содержание

## Slide 3
ГНСС
32 КА
26 КА
38 КА
26 КА
Точность определения координат –
несколько метров

## Slide 4
Принцип работы ГНСС
На борту КА нужен атомный стандарт частоты с точностью
~ 3 нс
~ 1 м

## Slide 5
 | ОРБИТАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА 24 КА «Глонасс» | 
 | ОДНОЧАСТОТНАЯ | МНОГОЧАСТОТНАЯ
ОРБИТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ − ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ | 1,94 м | 
ПОГРЕШНОСТЬ ЗА СЧЕТ КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: КООРДИНАТЫ УХОД БОРТОВОЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ | 1,4 м | 
ИОНОСФЕРНАЯ РЕФРАКЦИЯ | 4 м | 0,08 м
ТРОПОСФЕРНАЯ РЕФРАКЦИЯ | 2,4 м | 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА | 7,3 м | 
МЕЖЛИТЕРНАЯ ЗАДЕРЖКА | до 6,5 м для существующих сигналов ГЛОНАСС | 
АППАРАТУРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ | 0,3 м | 0,5 м
ОБЩАЯ ПОГРЕШНОСТЬ (без учета условий приема и калибровки) | 9,46 м | 5,47 м
ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ
25°
2020 | 2030 | 
0,5 м | 0,3 м | Погрешность за счет космического комплекса
2,76 м | 2,06 м | Общая погрешность
0,5-0,7 м
1,2-1,3 м
Современное состояние ГЛОНАСС
Информация с сайта
ИАЦ КВНО
www.glonass-iac.ru

## Slide 6
Закладки ЭВИ
Суточная нестабильность БСУ | Периодичность обновления ЧВП на борту КА |  |  | 
 | 1 час | 2 часа | 3 часа | 12 часов
5*10-14 | 0,88 нс 0,264 м | 1,26 нс 0,378 м | 1,51 нс 0,456 м | 3,02 нс 0,900 м
3*10-14 | 0,54 нс 0,16 м | 0,75 нс 0,23 м | 0,90 нс 0,27 м | 1,8 нс 0,54 м
5*10-15 | 0,09 нс 0,027 м | 0,13 нс 0,038 м | 0,15 нс 0,045 м | 0,3 нс 0,09 м
Вносить поправки необходимо будет не чаще
1 раза в сутки
I
II
III
I, II – современные КСЧ на КА
III – разрабатываемые в АО «Время-Ч»

## Slide 7
Разработан в Астрокосмическом центре Физического института им. П.Н.Лебедева. Цель проекта - проведение научных радиоастрономических наблюдений с помощью радиотелескопа, смонтированнного на космическом аппарате Спектр-Р, созданном в НПО
им. Лавочкина.
Параметры орбиты
Период (переменный) 7 - 10 дн.
Большая полуось 189 000км.
Изменение высоты перигея
10 000 ÷70 000 км.
РСДБ
Notes: За счет использования технологии двойной сортировки удалось уменьшить предельно достижимую нестабильность частоты АВСЧ, которая в зависимости от интервала времени измерения определяется двумя основными вкладами: 1 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами приемника (белый фазовый шум), 2 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами резонатора (белый частотный шум). Первый вклад определяется мощностью генерации и преобладает на интервалах времени измерения до 5 с, второй – величиной произведения добротности линии на корень из мощности генерации и преобладает от 10 с до 1 сут. Согласно проведенным теоретическим расчетам и экспериментальным исследованиям за счет использования пучка атомов в одном квантовом состоянии (а именно увеличения мощности генерации) первый вклад может быть уменьшен в два раза по сравнению с АВСЧ, использующих классическую схему сортировки, и независимо от него второй вклад уменьшен в 1,5 раза.

## Slide 8
РСДБ
Notes: За счет использования технологии двойной сортировки удалось уменьшить предельно достижимую нестабильность частоты АВСЧ, которая в зависимости от интервала времени измерения определяется двумя основными вкладами: 1 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами приемника (белый фазовый шум), 2 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами резонатора (белый частотный шум). Первый вклад определяется мощностью генерации и преобладает на интервалах времени измерения до 5 с, второй – величиной произведения добротности линии на корень из мощности генерации и преобладает от 10 с до 1 сут. Согласно проведенным теоретическим расчетам и экспериментальным исследованиям за счет использования пучка атомов в одном квантовом состоянии (а именно увеличения мощности генерации) первый вклад может быть уменьшен в два раза по сравнению с АВСЧ, использующих классическую схему сортировки, и независимо от него второй вклад уменьшен в 1,5 раза.

## Slide 9
Шкалы времени
Notes: За счет использования технологии двойной сортировки удалось уменьшить предельно достижимую нестабильность частоты АВСЧ, которая в зависимости от интервала времени измерения определяется двумя основными вкладами: 1 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами приемника (белый фазовый шум), 2 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами резонатора (белый частотный шум). Первый вклад определяется мощностью генерации и преобладает на интервалах времени измерения до 5 с, второй – величиной произведения добротности линии на корень из мощности генерации и преобладает от 10 с до 1 сут. Согласно проведенным теоретическим расчетам и экспериментальным исследованиям за счет использования пучка атомов в одном квантовом состоянии (а именно увеличения мощности генерации) первый вклад может быть уменьшен в два раза по сравнению с АВСЧ, использующих классическую схему сортировки, и независимо от него второй вклад уменьшен в 1,5 раза.

## Slide 10
Изменение частоты
Notes: За счет использования технологии двойной сортировки удалось уменьшить предельно достижимую нестабильность частоты АВСЧ, которая в зависимости от интервала времени измерения определяется двумя основными вкладами: 1 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами приемника (белый фазовый шум), 2 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами резонатора (белый частотный шум). Первый вклад определяется мощностью генерации и преобладает на интервалах времени измерения до 5 с, второй – величиной произведения добротности линии на корень из мощности генерации и преобладает от 10 с до 1 сут. Согласно проведенным теоретическим расчетам и экспериментальным исследованиям за счет использования пучка атомов в одном квантовом состоянии (а именно увеличения мощности генерации) первый вклад может быть уменьшен в два раза по сравнению с АВСЧ, использующих классическую схему сортировки, и независимо от него второй вклад уменьшен в 1,5 раза.

## Slide 11
Изменение частоты
=
суточная нестабильность
Notes: За счет использования технологии двойной сортировки удалось уменьшить предельно достижимую нестабильность частоты АВСЧ, которая в зависимости от интервала времени измерения определяется двумя основными вкладами: 1 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами приемника (белый фазовый шум), 2 – нестабильность частоты, обусловленная тепловыми шумами резонатора (белый частотный шум). Первый вклад определяется мощностью генерации и преобладает на интервалах времени измерения до 5 с, второй – величиной произведения добротности линии на корень из мощности генерации и преобладает от 10 с до 1 сут. Согласно проведенным теоретическим расчетам и экспериментальным исследованиям за счет использования пучка атомов в одном квантовом состоянии (а именно увеличения мощности генерации) первый вклад может быть уменьшен в два раза по сравнению с АВСЧ, использующих классическую схему сортировки, и независимо от него второй вклад уменьшен в 1,5 раза.

## Slide 12
Принцип работы

## Slide 13
Для выполнения условия самовозбуждения генератора энергия Eр, запасенная в резонаторе, должна превышать полную энергию потерь Eпот, определяемую как:
Тогда для мощности получим:
При P>0 получим условие самовозбуждения:
Принцип работы

## Slide 14
Конструкция

## Slide 15
Конструкция

## Slide 16
СВЧ резонаторы
VCH-1003M
VCH-1008
VCH-1017
Перспективный ПВСЧ
280 мм
3.3 кг
127 мм
1.3 кг
101 мм
0.7 кг
74 мм
0.25 кг
Notes: Области применения и требования, предъявляемые к перспективным АВСЧ:
1. В рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» требуется создание хранителя единиц времени и частоты с СКДО при времени измерения 1 сутки не более (1-2)·10-16.
2. В соответствии с федеральной космической программой предусмотрена разработка бортового водородного стандарта частоты для комплекса научной аппаратуры космической обсерватории «Миллиметрон». СКДО выходного сигнала при времени измерения от 10 до 1000 с. должно быть не более 2·10-14/√𝜏 и не более 5х10-16 за час.
3. Уменьшение нестабильности АВСЧ, используемого в качестве опорного источника опросного сигнала в фонтанах на охлажденных атомах цезия или рубидия.
4. Улучшение метрологических характеристик перевозимых квантовых часов нового поколения.
При этом метрологические характеристики современных АВСЧ близки к предельно достижимым и дальнейшее повышение стабильности требует новых решений с соответствующими теоретическими и экспериментальными исследованиями, изменениями в конструкции ВГ и т.д.

## Slide 17
VCH-1003M
VCH-1008
VCH-1017
Перспективный ПВСЧ
D=280 мм
Vколбы=3 л
D=127 мм
Vколбы=0.45 л
D=101 мм
Vколбы=0.45 л
D=74 мм
Vколбы=0.13 л
D
СВЧ резонаторы
Notes: Области применения и требования, предъявляемые к перспективным АВСЧ:
1. В рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» требуется создание хранителя единиц времени и частоты с СКДО при времени измерения 1 сутки не более (1-2)·10-16.
2. В соответствии с федеральной космической программой предусмотрена разработка бортового водородного стандарта частоты для комплекса научной аппаратуры космической обсерватории «Миллиметрон». СКДО выходного сигнала при времени измерения от 10 до 1000 с. должно быть не более 2·10-14/√𝜏 и не более 5х10-16 за час.
3. Уменьшение нестабильности АВСЧ, используемого в качестве опорного источника опросного сигнала в фонтанах на охлажденных атомах цезия или рубидия.
4. Улучшение метрологических характеристик перевозимых квантовых часов нового поколения.
При этом метрологические характеристики современных АВСЧ близки к предельно достижимым и дальнейшее повышение стабильности требует новых решений с соответствующими теоретическими и экспериментальными исследованиями, изменениями в конструкции ВГ и т.д.

## Slide 18
Перспективные ПВСЧ
8.5 kilo
VCH-1017
BUILT-IN MASER
MEASUREMENT TIME | ALLAN DEVIATION
100 sec | 8×10-14
1 day | (58)×10-15
MEASUREMENT TIME | ALLAN DEVIATION
100 sec | 8×10-14
1 day | 

## Slide 19
Принцип работы

## Slide 20
Принцип работы